BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIGITAL CONCEPTS 528AF  SPEEDLITE

und VIVITAR VIV-DF-183  BLITZGERÄT:

NIKON, CANON, PENTAX, SONY, MINOLTA, OLYMPUS

Marke auf dem Gerät beachten!

Erste Schritte:

Prüfen Sie das Gerät auf Schäden.

Vergewissern Sie sich ob der Blitz ausgeschaltet ist (OFF). Legen Sie 4 neue 1,5 Volt AAA Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein.

Achten Sie darauf, dass beim Batteriewechsel alle 4 Batterien durch „frische“ ersetzt werden.

Legen Sie zuerst die beiden Batterien in die rundlichen Führungen ein und achten Sie darauf, dass diese über die untere „Kante des Fachs“ gedrückt werden. Dann setzen Sie die 2 restlichen ein.

Blitzanschluss:

Zur Vorsichtsmaßnahme sollte das Blitzgerät vor dem Anschluss am Blitzschuh ausgeschaltet werden. Um einen sicheren Halt zu garantieren müssen Sie das Drehgewinde feste zu drehen.

Inbetriebnahme:

Schalten Sie den Blitz ein indem Sie den Schieber auf „ON“ stellen. Sollten Sie das typische Blitzladegeräusch hören warten Sie darauf, dass die Lampe für die „Betriebsbereitschaft“ aufleuchtet. Nun ist der Blitz einsatzbereit. Mit der Betätigung des „Test-Auslöser" Knopfes können Sie einen Probeblitz abfeuern. Wichtig: Bitte erst den Blitz einschalten und dann die Kamera.

Auto Standby:

Nach ca. drei Minuten ohne Einsatz geht der Blitz in den Ruhezustand um die Batterien zu schonen. Sie können den Blitz wieder aktivieren indem Sie auf den „Test-Auslöser“  drücken.

ALLGEMEINE MERKMALE:

Automatische Belichtungszeiteinstellung

AF-Hilfslicht

Vorblitz zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekt         (nur für die Nikon, Olympus und Pentax Ausführung)

Automatischer Energiesparmodus

Synchronisation auf den zweiten Blitz

Ladeanzeige

SPEZIFIKATIONEN (D-Con):

Kameratyp				(Je nach Marke) Direkte 4/5 Pin Blitzschuh Fassung mit TTL       I-					TTL E-TTL/II  P-TTL oder ADI Steuerung

Leitzahl					22m bei ISO 100

Energiequelle				4x 1,5 Volt AAA Batterien oder NiCd/NiMH AAA Akkus

Schaltkreis				Thyristorschaltung

Blitzdauer				1/500s bis 1/30.000s

Blitzfolgezeit				0,5 - 9,0 Sekunden

Anzahl der Blitze			100-200 abhängig von den Batterien

Farbtemperatur				Tageslicht

Gewicht				140g ohne Batterien

Abmessungen				 65 X 52 X 102 mm

www.foto-magic-shop.de

SICHERHEITS HINWEIS:

- Den Blitz niemals aus der Nähe in die Augen abfeuern, dies kann Augenschäden verursachen und

im Extremfall zur Erblindung führen.

- Benutzen Sie nur zulässige Energiequellen zum Betrieb des Geräts.

- Versuchen Sie niemals die Batterien zu öffnen oder diese kurzzuschließen/ zu überbrücken.

- Setzen Sie die Batterien oder Akkus niemals extremen Temperaturen, Sonnenlicht oder Feuer aus.

- Vor dem Wechseln der Batterien muss das Gerät immer ausgeschaltet werden.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Achtung: Im Inneren können auch nach Abschaltung gefährliche Spannungen herrschen .

- Sollte das Gerät schwere äußerliche Schäden aufweisen, insbesondere wenn innere elektronische Bauteile sichtbar sind, darf der Blitz bis zur vollständigen Reparatur nicht verwendet werden. Entnehmen Sie in diesem Fall vorsichtig die Batterien, um Unfälle zu vermeiden.

- Versuchen Sie niemals den Blitz selber zu reparieren. Sollten irgendwelche Probleme auftreten setzen Sie           sich bitte mit dem Verbraucherservice in Verbindung.

- Lassen Sie das Gerät nicht in die Hände von Kindern kommen. Kleine Bauteile sowie die Batterien könnten verschluckt werden, dies kann zu gefährlichen Verletzungen führen.

Vorsorgemaßnahmen:

- Den Blitz ausschließlich auf der vorgesehenen Marke benutzen.

- Mindestens einen Meter Abstand vom Blitz zu den Augen halten.

- Entfernen Sie die Batterien, falls der Blitz für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll.

- Verwenden Sie keine frisch aufgeladenen Akkus, da Sie noch zu warm sind.

- Um den Blitz vor Alterserscheinungen zu schützen feuern Sie im jeden Monat einen Blitz ab.

- Achten Sie darauf, dass beim Batteriewechsel alle 4 Batterien durch „frische“ ersetzt werden.

- Das Gerät vor Feuchtigkeit und Wassereintritt schützen.

- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und kühl lagern.

- Nicht in der Nähe von Naphthalin (z.B. in Mottenschutzmittel enthalten) aufbewahren. Diese Stoffe schaden den Schaltkreisen und können das Gerät unbrauchbar machen.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Benzol enthaltende Lösungen, verwenden Sie nur ein angefeuchtetes Tuch.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

foto_magic_shop@gmx.net

www.foto-magic-shop.de