YONGNUO SPEEDLITE YN460

Gebrauchsanweisung

Zu Ihrer Sicherheit: Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch ehe Sie den Blitz zum ersten Mal benutzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung außerdem gut auf, damit Sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können.

Warnung:

- Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, setzen Sie dieses Produkt weder Regen   noch Feuchtigkeit aus.

- Bitte sorgen Sie dafür, dass Batterien und andere verschluckbare Teile des Blitzapparats nicht in die Nähe von Kindern geraten. Sollte ein Kind doch etwas verschluckt haben, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.

Nehmen Sie bitte die Batterien im Falle von mindestens einer der folgenden Szenarien heraus:

● Der Artikel wurde fallen gelassen und der innere Teil des Produktes liegt offen.

● Das Produkt gibt einen merkwürdigen Geruch ab, raucht oder erhitzt übermäßig. Bitte     entfernen Sie die Batterien in diesem Fall nicht, bei hoher Stromspannung besteht die Gefahr eines Elektroschocks.

Bezeichnungen:

01. Reflektor

02. Weitwinkeldiffusor

03. Blitzkopf

04. Optischer Sensor

05. Batteriefach

06. Blitzkopf

07. Blitzfuß-Halterung

08. Verbindungspunkt

09. Modusanzeige

10. Leistungsanzeige

11. Ladeanzeige

12. Test-Schalter

13. Blitzstärkenregler

14. Ein-/Aus-Schalter

15. Modus-Wechsel-Schalter

Einlegen der Batterien

● 	Öffnen des Batteriefachs:

Schieben Sie den Batteriedeckel

in die Richtung des Pfeils.

● 	Einlegen der Batterien:

Legen Sie die Batterien so ein,

wie es die +/- Markierungen im

Batteriefach anzeigen

● 	Schließen des Batteriefachs

Schieben Sie den Batteriedeckel

in Richtung des Pfeils.

Installieren und Entfernen des Blitzes

● 	Installation des Blitzes:

Drehen Sie den Feststellring in

Pfeilrichtung, um den Blitzfuß

zu lösen.

● 	Schieben Sie den Blitzfuß in

Vorrichtung der Kamera.

● 	Entfernen des Blitzes:

Lösen Sie den Feststellring und

entfernen Sie dann des Blitzfuß

von der Kameravorrichtung.

● 	Befestigen Sie den Blitz in der

Kameravorrichtung mit Hilfe der

Klammer (nur für Sony).

● 	Um den Blitz zu entfernen, drücken

Sie den Knopf des Blitzfußes und

entfernen Sie anschließend den

Blitzfuß aus der Kameravorrichtung.

(nur für Sony).

Blitz anschalten

● 	Halten Sie den EIN/AUS-Schalter

für 2 Sekunden gedrückt. Der Blitz schaltet

sich ein.

● 	Wenn die Ladeanzeige rot leuchtet, ist der

Blitz aufgeladen. Leuchtet die Ladeanzeige

länger als 60s grün, wechseln Sie bitte die

Batterien.

● 	Prüfen Sie den Status des Blitzes:

Der Blitz ist bereit, wenn die Statusanzeige grün

leuchtet.

● 	Um den Blitz zu testen, drücken Sie

bitte den Test-Schalter.

● 	Um das Blitzgerät abzuschalten, drücken Sie

bitte den OFF/ON-Schalter.

Drehfunktion des Blitzkopfes

● 	Der Blitzkopf kann, wie im Bild gezeigt,

gedreht werden.

● 	Montieren Sie den Blitzkopf so, dass er

gegen eine Wand oder die Decke zeigt.

Das zurückreflektierende Licht wird

verwendet, um das Objekt auszuleuchten.

Das Licht wird dadurch weicher und

Schatten werden vermindert.

● 	Wenn die Wand oder die Decke zu weit

entfernt sind, könnte die Reflektion des

Blitzes zu schwach sein. Die Wand oder

Decke sollte eben und weiß sein, um

eine effiziente Reflektion zu erzielen.

● 	Wenn die Reflektionsoberfläche nicht

weiß ist könnte ein Farbschimmer im

Foto erscheinen.

Verwendung der Reflektorscheibe

● 	Die Reflektorscheibe macht das Blitzlicht

weich und zeichnet einen starken Farbeffekt

auf dem Objekt.

● 	Ziehen Sie Reflektorscheibe und

Weitwinkel-Diffusor heraus und schieben Sie

den Weitwinkel-Diffusor wieder rein und

folgen Sie Schritt 5 der Reflektorscheiben-

Anweisungen.

Verwendung des Weitwinkeldiffusors

● 	Ziehen Sie den Weitwinkeldiffusor heraus

und klappen Sie es vor das Blitzfenster.

Die Blitzumfang vergrößert sich um 18mm.

● 	Bitte schieben Sie die Reflektorscheibe

wieder rein, solange sie den Weitwinkeldiffusor

verwenden. (Schieben Sie den Weitwinkeldiffusor

wieder rein, wenn Sie ihn nicht mehr benutzen.)

Manueller Modus

● 	In einigen Fällen benötigen Sie die manuelle

Belichtung anstatt der Automatik. Sie können

die Blitzeinstellungen auf „Manueller Modus“

setzen und eine Belichtungsstärke zwischen 1/1

und 1/64 einstellen.

● 	Wählen sie den „M“-Modus („M“ wird aufleuchten).

● 	Das linke Licht des POWER LEVEL-Schalters

leuchtet. Die Belichtung steht auf 1/64. Drücken

Sie „+“ um die Belichtung von links nach rechts

auszuwählen, „-“ für eine Auswahl von rechts

nach links.

● 	Ihre ausgewählte Beleuchtug wird gespeichert,

bis der Blitz ausgeschaltet wird.

● 	Kameraeinstellungen: TV(CANON) / S, A oder

M Modus.

● 	Stellen Sie die Blendenstufe und die Verschusszeit

ein, richten Sie die Kamera auf Ihr Motiv und

lösen Sie aus.

Optische Blitzkontrolle

● 	YN460 hat eine Funktion zur optischen Blitzkontrolle für den Slave-Blitz (Zweit-Blitz). Es gibt zwei verschiedene Slave-Modi, um einen multiplen Lichteffekt fon verschiedenen Richtungen zu kreieren.

● 	Slave 1: YN460 folgt dem Vor-Blitz-System. Setzen Sie das Hauptblitzlicht auf den TTL Modus.

● 	Slave 2: YN460 folgt dem traditionellen Einfach-Blitz-System. Setzen Sie das Hauptblitzlicht auf „Manueller Modus“. Dieser Modus ist außerdem für den Standardblitz auf dem Markt geeignet.

● 	Hauptblitzlichteinstellungen:

Bitte besfestigen Sie den Blitz auf der Kamera und schalten Sie ihn ein oder verwenden Sie den eingebauten Blitz der Kamera.

● 	Einstellungen des optischen Modus:

Drücken Sie den MODE-Schalter und wählen Sie den S1 oder S2 Modus aus. Die Ausgangsbelichtung steht auf 1/64. Drücken Sie „+“ des POWER LEVEL Schalters, um die Belichtungszeit zu verlängern. Drücken Sie „-“, um die Belichtungszeit zu verkürzen.

Die Belichtung, die Sie eingestellt haben, wird beibehalten, bis Sie den Blitz ausschalten.

Tipps zur optischen Blitzkontrolle

● 	Verwenden Sie den eingebauten oder

den externen Blitz als Hauptblitz.

● 	Positionieren Sie den YN460 an einer

beliebige Stelle.

● 	In Innenräumen kann die Wand das Licht

des Hauptblitzes reflektieren. Darum gibt es mehr Möglichkeiten, die Slave Blitze zu

positionieren.

● 	Bitte testen Sie den YN460 bevor Sie ihn als Slave-Bitz verwenden.

● 	Bitte stellen Sie keine Hindernisse zwischen den Hauptblitz und die Slave-Blitze. Das Hindernis wird die optischen Signale blockieren.

● 	Der Stand-by Modus wird automatisch nach 30 Minuten in den Energiesparmodus schalten, wenn Sie den Modus der optischen Blitzkontrolle verwenden.

Technische Daten

Leitzahl	33

Vertikale Drehungswinkel	-7~90 Grad

Horizontale Drehungswinkel	0~270 Grad

Stromversorgung	4×Batterien – AA Typ (Alkaline oder Ni-MH)

Blitzfolgezeit	circa 5 Sek. (wenn AA-Batterien  benutzt werden)

Farbtemperatur	5600K

Blitzdauer	1/200s~1/20000s

Belichtungseinstellungen	7 verschiedene Belichtungsstufen (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/32, 1/64)

Energiesparen	Atomatische Abschaltung nach 60 Minuten im

Ruhezustand

Leitzahl	58 Meter (ISO 100, 105mm)

Blitz Modi	M,S1,S2

Abmessungen (B*H*T)	72mm×135mm×85mm

Gewicht	250g

Lieferumfang	Blitzlicht (1), Schutztasche (1), Mini-Fuß(1) Gebrauchsanweisung (1)

Die Funktionen dieser Bedienungsanleitung basieren auf Testkonditionen von der Firma YONGNUO.

Des Weiteren beachten Sie, dass wir Sie nicht in Kenntnis darüber setzen können wenn sich das Design und/oder Spezifizierungen ändern.

Das YONGNUO Logo in dieser Bedienungsanleitung beinhaltet die registrierte Marke unddie Marke von Shenzhen Yongnuo Photography Equipment Co., Ltd in China und/oder anderen Ländern/Regionen. Alle anderen Marken sind Eigentum der  jeweiligen Besitzer.